## Slide 1: Jak funguje Kubernetes (skoro) deep dive
Tomáš Kubica
https://www.tomaskubica.cz/tag/kubernetes/
https://github.com/tkubica12/aks-demo

## Slide 2: Základní objekty v Kubernetes

## Slide 3: Pod
Nejmenší jednotka nasazení
Pod má labels (to se bude hodit později)
1 a více kontejnerů, které mohou sdílet file system (přes Volume EmptyDir), networking (loopback) nebo IPC
Kdy dle Kubernetes Pod běží a nemusí ho restartovat? Když process id 0 běží + pokud prochází livenessProbe (http request nebo command v OS)
Pod říká, jaký potřebuje minimální výkon
Limitujeme Pod, aby nevyžral všechny zdroje

## Slide 4: Pod
Master database (Etcd)
Node1
labels:
color: red
Node2
labels:
color: red
Node3
labels:
color: green
kubectl -> Pod
Kubectl zapíše definici Podu do databáze

## Slide 5: Pod
Master database (Etcd)
Node1
labels:
color: red
Node2
labels:
color: red
Node3
labels:
color: green
kubectl -> Pod
Kubectl zapíše definici Podu do databáze
Scheduler se dozví, že existuje Pod, u kterého není informace o Nodu
Scheduler
Watch
Jsou nějaké Pody, u kterých není vyplněno políčko Node?

## Slide 6: Pod
Master database (Etcd)
Node1
labels:
color: red
Node2
labels:
color: red
Node3
labels:
color: green
kubectl -> Pod
Kubectl zapíše definici Podu do databáze
Scheduler se dozví, že existuje Pod, u kterého není informace o Nodu
Scheduler rozhodne na jakém Nodu má Pod běžet
Scheduler
Watch
Jsou nějaké Pody, u kterých není vyplněno políčko Node?

## Slide 7: Pod
Scheduler
Predicates (hard) – odfiltruj všechny Nody, které nesplňují základní požadavky
Priorities (soft) – zbytek seřaď podle míry vhodnosti
Není možné podmínky splnit?
  Podívej se, jestli není Pod s horší podPriority, který by se dal vykopnout
  Označ, že Pod se teď nedá nasadit, ale zkoušej to v dalších smyčkách znova
  Cluster autoscaler zjistí, že už se nedá nějaký Pod nasadit z kapacitních důvodů a pokud nedosáhl maxima nodů, řekne Azure, aby přidal další
Scheduler se aplikuje jen při nasazení/přenasazení Podu. Kubernetes v tuto chvíli nedělá nějaké pozdější přehodnocení nebo rebalancing.

## Slide 8: Pod
Scheduler
Požadavky na CPU (milicores) a paměť jsou odečítány z kapacity Nodů. Pokud se na Node nový Pod nevejde, scheduler ho vyřadí z výpočtu.
Pro ty Nody, kam se Pod dá dát provede Scheduler prioritizaci s ohledem na optimální rozložení požadavků na paměť vs. CPU.
4 core
8 GB
4 core
8 GB
P1
P1
P2
P2
P3
P4
P3
P4
4 core
8 GB
4 core
8 GB
P1
P1
P2
P2
P3
P4
P3
P4
versus
Na žádný node už se nic nevejde
Na oba nody se ještě něco vejde

## Slide 9: Pod
Scheduler
Pravidla mohou být tvrdá (raději nenasadím pokud nesplňuji) nebo měkká (preferuji, ale smířím se i s jiným)
nodeAffinity (a starší NodeSelector) láká Pod k nějakému Nodu či skupině nodů (podle jejich labelů). Například potřebuji běžet na Nodu s GPU, na Nodu s Windows apod.
podAffinity láká Pod na Node, na kterém už běží nějaký jiný Pod s určitým labelem (např. web Pod chci co nejblíž cache Podu)
podAntiAffinity rozděluje např. pody se stejnými Labely co nejdál od sebe přes availability zóny nebo update domény v Azure
Taint je opak nodeAffinity, místo přitahování odrazuje. Taint na Node je příznak divnosti a scheduler na něj nebude dávat Pody, pakliže ty explicitně nemají toleration na tento taint. Například máte nody B-series a D-series nodech a nechcete, aby na B něco přistálo omylem, jen neprodukční věci s explicitní tolerancí. Další příklad jsou Virtual Nodes, batch zpracování na Low Priority VM nebo vzácnější mašiny (GPU – nechcete, aby tam někdo pustil web a zabíral drahý stroj zbytečně)

## Slide 10: Pod
Master database (Etcd)
Node1
labels:
color: red
Node2
labels:
color: red
Node3
labels:
color: green
kubectl -> Pod
Kubectl zapíše definici Podu do databáze
Scheduler se dozví, že existuje Pod, u kterého není informace o Nodu
Scheduler rozhodne na jakém Nodu má Pod běžet
Scheduler připíše rozhodnutí k Podu do databáze
Scheduler
Watch
Jsou nějaké Pody, u kterých není vyplněno políčko Node?
Write
nodeName: Node1

## Slide 11: Pod
Master database (Etcd)
Node1
labels:
color: red
Node2
labels:
color: red
Node3
labels:
color: green
kubectl -> Pod
Kubectl zapíše definici Podu do databáze
Scheduler se dozví, že existuje Pod, u kterého není informace o Nodu
Scheduler rozhodne na jakém Nodu má Pod běžet
Scheduler připíše rozhodnutí k Podu do databáze
Nody se pravidelně informují, jestli nejsou nějaké Pody, u kterých je jejich jméno. Pokud ano a Pody neběží, zavolají „Docker“ a spustí je.
Scheduler
Watch
Jsou nějaké Pody, u kterých není vyplněno políčko Node?
Write
nodeName: Node1
Watch
Jsou nějaké Pody, u kterých jsem napsaný jako Node?
web

## Slide 12: Deployment
Deployment využívá ReplicaSet pro udržování stanoveného počtu replik Podu v clusteru
Pokud v Deploymentu změním image, vytvoří další ReplicaSet a udělá pozvolný rolling upgrade
Používejte Deployment i když chcete jen jeden Pod, protože vám zajistí jeho spuštění na jiném Nodu, pokud ten jeho umře
Deployment pozná své Pody podle jejich label
Spec je definice Podu

## Slide 13: Deployment
Master database (Etcd)
Node1
labels:
color: red
Node2
labels:
color: red
Node3
labels:
color: green
kubectl -> Deployment
Deployment si načítá informace o Deploymentech a reálných nasazeních Podů
Mám ReplicaSet? Pokud ne vytvořím. Je v ReplicaSetu správná verze image? Pokud ne, vytvořím nový ReplicaSet a spustím rolling upgrade
Scheduler
Deployment controller
Watch
Jaké jsou deploymenty?

## Slide 14: Deployment
Master database (Etcd)
Node1
labels:
color: red
Node2
labels:
color: red
Node3
labels:
color: green
kubectl -> Deployment
Deployment si načítá informace o Deploymentech a reálných nasazeních Podů
Mám ReplicaSet? Pokud ne vytvořím. Je v ReplicaSetu správná verze image? Pokud ne, vytvořím nový ReplicaSet a spustím rolling upgrade
Kolik Podů s daným label v clusteru reálně běží? Je počet tak jak je požadováno? Pokud ne, přidám nebo uberu definici Podů
Scheduler
Deployment controller
Watch
Jaké jsou deploymenty?
Pody a jejich labely?
Nová definice Podu

## Slide 15: Deployment
Master database (Etcd)
Node1
labels:
color: red
Node2
labels:
color: red
Node3
labels:
color: green
kubectl -> Deployment
Deployment si načítá informace o Deploymentech a reálných nasazeních Podů
Mám ReplicaSet? Pokud ne vytvořím. Je v ReplicaSetu správná verze image? Pokud ne, vytvořím nový ReplicaSet a spustím rolling upgrade
Kolik Podů s daným label v clusteru reálně běží? Je počet tak jak je požadováno? Pokud ne, přidám nebo uberu definici Podů
Scheduler zjistí, že jsou Pody bez přiřazeného Nodu a nějaký jim vybere
Scheduler
Deployment controller
Watch
Jaké jsou deploymenty?
Pody a jejich labely?
Nová definice Podu

## Slide 16: Deployment
Master database (Etcd)
Node1
labels:
color: red
Node2
labels:
color: red
Node3
labels:
color: green
kubectl -> Deployment
Deployment si načítá informace o Deploymentech a reálných nasazeních Podů
Mám ReplicaSet? Pokud ne vytvořím. Je v ReplicaSetu správná verze image? Pokud ne, vytvořím nový ReplicaSet a spustím rolling upgrade
Kolik Podů s daným label v clusteru reálně běží? Je počet tak jak je požadováno? Pokud ne, přidám nebo uberu definici Podů
Scheduler zjistí, že jsou Pody bez přiřazené Nodu a nějaký jim vybere
Nody zjistí, že jsou pro ně určené Pody a spustí je
Scheduler
Deployment controller
Watch
Jaké jsou deploymenty?
Pody a jejich labely?
Nová definice Podu
mujweb-depoyment-xfg84
mujweb-depoyment-adf7f
mujweb-depoyment-xgt8k

## Slide 17: Deployment
Master database (Etcd)
Node1
labels:
color: red
Node2
labels:
color: red
Node3
labels:
color: green
kubectl -> Deployment
Deployment si načítá informace o Deploymentech a reálných nasazeních Podů
Mám ReplicaSet? Pokud ne vytvořím. Je v ReplicaSetu správná verze image? Pokud ne, vytvořím nový ReplicaSet a spustím rolling upgrade
Kolik Podů s daným label v clusteru reálně běží? Je počet tak jak je požadováno? Pokud ne, přidám nebo uberu definici Podů
Scheduler zjistí, že jsou Pody bez přiřazené Nodu a nějaký jim vybere
Nody zjistí, že jsou pro ně určené Pody a spustí je
Umřel nám jeden Node
Scheduler
Deployment controller
Watch
Jaké jsou deploymenty?
Pody a jejich labely?
mujweb-depoyment-xfg84
mujweb-depoyment-adf7f
mujweb-depoyment-xgt8k

## Slide 18: Deployment
Master database (Etcd)
Node1
labels:
color: red
Node2
labels:
color: red
Node3
labels:
color: green
kubectl -> Deployment
Deployment si načítá informace o Deploymentech a reálných nasazeních Podů
Mám ReplicaSet? Pokud ne vytvořím. Je v ReplicaSetu správná verze image? Pokud ne, vytvořím nový ReplicaSet a spustím rolling upgrade
Kolik Podů s daným label v clusteru reálně běží? Je počet tak jak je požadováno? Pokud ne, přidám nebo uberu definici Podů
Scheduler zjistí, že jsou Pody bez přiřazené Nodu a nějaký jim vybere
Nody zjistí, že jsou pro ně určené Pody a spustí je
Umřel nám jeden Node
Deployment/ReplicaSet zjistí, že má mít 3 Pody, ale běží jen 2. Do DB tedy zapíše další Pod
Scheduler
Deployment controller
Watch
Jaké jsou deploymenty?
Pody a jejich labely?
Nová definice Podu
mujweb-depoyment-xfg84
mujweb-depoyment-adf7f
mujweb-depoyment-xgt8k

## Slide 19: Deployment
Master database (Etcd)
Node1
labels:
color: red
Node2
labels:
color: red
Node3
labels:
color: green
kubectl -> Deployment
Deployment si načítá informace o Deploymentech a reálných nasazeních Podů
Mám ReplicaSet? Pokud ne vytvořím. Je v ReplicaSetu správná verze image? Pokud ne, vytvořím nový ReplicaSet a spustím rolling upgrade
Kolik Podů s daným label v clusteru reálně běží? Je počet tak jak je požadováno? Pokud ne, přidám nebo uberu definici Podů
Scheduler zjistí, že jsou Pody bez přiřazené Nodu a nějaký jim vybere
Nody zjistí, že jsou pro ně určené Pody a spustí je
Umřel nám jeden Node
Deployment/ReplicaSet zjistí, že má mít 3 Pody, ale běží jen 2. Do DB tedy zapíše další Pod
Scheduler najde nepřiřazený Pod, přiřadí mu Node, ten to zjistí a spustí Pod
Scheduler
Deployment controller
Watch
Jaké jsou deploymenty?
Pody a jejich labely?
Nová definice Podu
mujweb-depoyment-xfg84
mujweb-depoyment-adf7f
mujweb-depoyment-xgt8k
mujweb-depoyment-198gf

## Slide 20: Service
  Service se používá pro discovery služeb a load balancing přes virtuální IP a to buď uvnitř clusteru (interní služby) nebo i zvenku (využívá driver na Azure)
  Pro Discovery vznikne vnitřní DNS záznam podle jména
  Selector identifikuje Pody podle labelů
  Vnější a vnitřní port mohou být různé
  Balancing může být náhodný a nebo na základě zdrojové IP adresy (request ze stejné IP bude směrován na stále stejný Pod)
  Type říká, jak má Service fungovat (jen interní, externí, jen pro discovery apod.)
  DNS záznamy jsou v rámci namespace. Pokud se potřebujete odkázat na jiný, použijte celé FQDN: service.namespace.svc.cluster.local

## Slide 21: Service
Master database (Etcd)
Node1
labels:
color: red
Node2
labels:
color: red
Node3
labels:
color: green
kubectl -> Service
Service kontroler si posbírá informace o všech Podech, které odpovídají nastavenému selektoru
Service se podívá na readinessProbe, aby zjistila, které Pody odpovídají a jsou připraveny přijímat requesty
Service zapíše všechny připravené Pody do seznamu Endpoints a založí DNS record
Service controller
Watch
Jaké jsou services?
Pody a jejich labely?
Definice Endpoints

## Slide 22: Service
Master database (Etcd)
Node1
labels:
color: red
Node2
labels:
color: red
Node3
labels:
color: green
kubectl -> Service
Service kontroler si posbírá informace o všech Podech, které odpovídají nastavenému selektoru
Service se podívá na readinessProbe, aby zjistila, které Pody odpovídají a jsou připraveny přijímat requesty
Service zapíše všechny připravené Pody do seznamu Endpoints a založí DNS record
Node poslouchá, jestli nemá mít založena load-balancing pravidla (aktuálně iptables), virtuální IP a pokud ano, nastaví je.
Service controller
Watch
Jaké jsou services?
Pody a jejich labely?
Definice Endpoints
LB a VIP - iptables
LB a VIP - iptables
LB a VIP - iptables

## Slide 23: Service
  Type=ClusterIP vytvoří DNS record uvnitř clusteru a virtuální IP adresu, na kterou se mohou ostatní Pody v clusteru obracet
  By default Service spravedlivě balancuje provoz na všechny Pody bez ohledu na to, jestli jsou na stejném nodu nebo jiném (to se dá změnit, o tom později)
Svc1-pod1
Svc1-pod2
Pod-standalone
Service LB
Service LB
Node1
Node2

## Slide 24: Service
  Type=LoadBalancer udělá dvě věci:
    Totéž co ClusterIP (interní virtuální IP, interní balancing, interní DNS record)
    Přes Azure driver založí IP v Azure‚ ve VNETu nebo public) a nastaví přijímací pravidla v Nodech
    Je možné i určit konkrétní externí IP fixně (ale v případě Public IP musíte nejdřív ručně vytvořit IP v Azure v RG, kde je AKS)
  Service běží na všech Nodech a Azure LB balancuje na všechny. Service to umí přeposlat na jiný Node.
Svc1-pod2
Pod-standalone
Service LB
Service LB
Node1
Node2
Public IP (default)
Private IP
annotations:
service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal: "true"
service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal-subnet: "testingvm-subnet"

## Slide 25: Service
  Default režim zajišťuje spravedlivé rozdělení zátěže na Nody, ale může přidávat síťový hop navíc a zvyšovat tak latenci
  Alternativně lze přepnout Service na režim, kdy Service posílá pouze lokálním Podům a ne na jiné Nody (externalTrafficPolicy: Local). To zlepšuje latenci, ale může znamenat méně rovnoměrné rozdělení zátěže (Azure LB posílá trafic 50/50, ale pokud budu mít na Node1 Pod 4x a na Node2 1x, budou Pody na Node1 dostávat každá 12,5% trafficu, zatímco ta jedna na Node2 50%.
  Aby Azure LB neposílal traffic na Node, kde žádný Pod není, využije se Health probe, která Node vyřadí z poolu
Svc1-pod2
Pod-standalone
Service LB
Service LB
Node1
Node2
Public IP (default)
Private IP
annotations:
service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal: "true"
service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal-subnet: "testingvm-subnet"

## Slide 26: Service
  Type=None – služba nedělá balancing, slouží pouze pro Discovery. Založí DNS záznam pro své jméno a v něm A záznam pro každý Pod. Používá se tam, kde si balancing dělám na aplikační úrovni.
  Neuvedený selector – pokud nenapíšeme selector, Service si sama nepostaví seznam Endpointů. Nicméně můžeme ho nastavit ručně. Lze tak například Service namířit na legacy službu mimo cluster (například pro dobu migrace služby do clusteru)
  Type=External – služba nemá žádné Pody a slouží jen pro nastavení DNS záznamu, kdy k interní DNS přiřadí CNAME (například pro namíření služby mimo cluster a příprava na postupnout migraci)
  Type=NodePort – vystavení služby na portu Nodu – v Azure nepoužívejte, typ LoadBalancer je automatizovanější a lepší řešení

## Slide 27: Service
  Příklad canary release
  1x Deployment s image v1, 3 repliky, labels app=web a type=release
  1x Deployment s image v2, 1 replika, labels app=web a type=canary
  1x Service se selektorem app=web (a ne type!)
  Výsledkem je, že Deploymenty vytvoří dohromady 4 Pody, 3x v1 a 1x v2
  Service „zachytí“ všechny 4 a 25% trafficu tak bude chodit na novou verzi služby
  Limity tohoto řešení:
    Procento canary trafficu je dané počtem instancí. Pokud chci na v2 jen 1% provozu, musel bych mít 99 instancí v1, což je finančně nesmysl
    Možná se chci o směrování na canary verzi rozhodovat nějak chytřeji, například podle headeru requestu (identifikace beta verze aplikace například)
    Pokud tyto požadavky uvnitř clusteru máte, tak je to jeden z důvodů poohlédnout se po Service Mesh technologii jako je Linkerd nebo Istio

## Slide 28: Ingress
  Ingress definuje reverse proxy pravidla typicky na vstupu do clusteru
  Anotacemi lze předávat nestandardní implementačně závislé parametry
  Ingress reaguje na host header (může tak mít víc FQDN pod jednou IP)
  Pravidlo může obsahovat regex v cestě (např. mykubeapp.azure.tomaskubica.cz/mojeapi/users bude navázáno na myweb-service/users)
  Backend je definován jako Service, ale nepoužívá její virtuální IP (Ingress sbírá adresy Podů a komunikuje napřímo)
  Ingress si umí z Secret vytáhnout certifikát a použít ho

## Slide 29: Ingress
Master database (Etcd)
kubectl -> Ingress
Ingress kontroler zjistí, že je nová nebo změněná definice Ingress
Kontroler načte Endpoints z cílové Service
Kontroler si stáhne certifikát ze Secret
Ingress data plane
(NGINX, Traefik, Azure App Gw)
Ingress
kontroler
Watch
Jaké jsou ingressy?
Které Pody patří do Service?

## Slide 30: Ingress
Master database (Etcd)
kubectl -> Ingress
Ingress kontroler zjistí, že je nová nebo změněná definice Ingress
Kontroler načte Endpoints z cílové Service
Kontroler si stáhne certifikát ze Secret
Kontroler nakonfiguruje data plane
Ingress data plane
(NGINX, Traefik, Azure App Gw)
Ingress
kontroler
Watch
Jaké jsou ingressy?
Které Pody patří do Service?
Data plane může být mimo cluster (Azure App Gw) nebo uvnitř jako běžný deployment+service (NGINX ingress)

## Slide 31: Ingress Interní dataplane
  NGINX Ingress data plane je Deployment a Service jako každá jiná
  NGINX neposílá data na virtuální IP Service, ale vytáhne si z ní Endpoints a balancuje vlastními prostředky
  High-perf varianta – NGINX na každém Node (DaemonSet) + externalTrafficPolicy: Local (Service)
  Je možné mít víc NGINX kontrolerů, například jeden s Public IP a druhý s Private IP
App service
App Pod
NGINX Service
Node1
Node2
Public IP (default)
Private IP
annotations:
service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal: "true"
service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal-subnet: "testingvm-subnet"
NGINX Service
NGINX Pod
NGINX Pod
App Pod
App service

## Slide 32: Ingress
  Anotace umožňují předávat implementačně závislé nastavení, které není součástí standardní API definice
  OAuth2 autentizační proxy
  Basic autentizace
  Session perzistence podle cookies
  Rate limit

## Slide 33: Ingress Externí dataplane
  Ingress kontroler pro Azure Application Gateway je plně spravované řešení (nemusíte se zabývat aktualizacemi, škálováním nebo vysokou dostupností)
  Možnost použít WAF funkce pro zabezpečení aplikací
App service
App Pod
Node1
Node2
Anotace: https://azure.github.io/application-gateway-kubernetes-ingress/annotations/
App Pod
App service
Azure Application Gateway s WAF

## Slide 34: Ingress
  Cert-manager komponentu lze použít k automatickému enrollmentu public certifikátů od různých poskytovatelů včetně Let’s encrypt (dejte pozor na rate limit omezení této služby)

## Slide 35: Env
  Kontejnerový image musí být univerzální pro všechna prostředí, takže je nutné mu po spuštění předat konfigurační data (feature flagy, provozní nastavení) a secrets (connection string do DB, API key, certifikát)
  Definování přímo ve specifikaci Podu je problematické:
    Nastavení je přímo součástí definice Podu a tím potřebuji jinou definici pro každé prostředí, což snižuje „protestovanost“
    Definice Podu se dává do repo a Secrets tam principiálně nepatří z bezpečnostních důvodů
    Env proměnná není bezpečný způsob předávání Secrets (mnoho aplikačních stacků při chybě dělá dump env a dává do logu!)
    Do env proměnné nelze dát znak Enter, takže se nehodí pro předávání složitějších nastavení
    Stávající řešení může být zvyklé na konfigurační soubor a ten principiálně nepatří do image, protože pak mám různý image pro různá prostředí a to snižuje „protestovanost“

## Slide 36: ConfigMap
  ConfigMap odděluje konfigurační data od definice infrastruktury (například Deploymentu)
  ConfigMap se nešifruje, není vhodná pro citlivá data
  Do ConfigMap lze uložit i víceřádkové informace, například kompletní konfigurační soubor

## Slide 37: ConfigMap
  ConfigMap lze namapovat do Podu jako environmentální proměnné, na což je mnoho existujících image připraveno bez nutnosti cokoli měnit. Nicméně při změně hodnoty je nutné provést restart Podu !
  ConfigMap hodnoty lze také namapovat do formy souborů do file system. To umožňuje vstříknout soubor na místo, kde ho aplikace očekává. Změna hodnoty se dynamicky projeví ve změně hodnoty v souboru (pokud aplikace načítá soubor pravidelně, není nutné ji restartovat).

## Slide 38: ConfigMap
  Pokud potřebujete přidat soubor do adresáře, který už v image existuje, při běžném namapování o stávající soubory přijdete. Pokud chcete jen jeden přidat dovnitř, ale nezničit stávající, použijte subpath s konkrétním jménem nového souboru

## Slide 39: Secrets
  Secrets jsou podobné ConfigMap a mapujete je do Podu jako env (není ideální bezpečnostní praxe z důvodu dumpu env při crash u některých aplikačních frameworků) nebo do souboru
  Secrets se zakládají s base64 kódováním (pozor, nejde o šifru, považujte za plaintext)
  Secrets se v clusteru ukládají bezpečněji, než ConfigMap
  Secrets mají jiný RBAC a můžete oddělit správce Secrets od účtu, který dělá deployment
  Secrets nepatří do repozitáře k ostatním objektům, neukládejte je tam. Vytvářejte je dynamicky při deploymentu (třeba z CI/CD nebo dosazením do Helm při nasazení)

## Slide 40: Alternativy k ConfigMap a Secrets
  Konfigurační nastavení můžete uložit do univerzálnější externí služby jako je Azure App Configuration Service, externí Etcd nebo Consul a vyzvedávat si aplikačním kódem
  Sealed secrets - doručení do Kubernetes z CI/CD zašifrovaně
  Nejbezpečnější a univerzální uložení Secrets je v Azure Key Vault:
    Použijte CSI Secret Provider Class pro Azure Key Vault
    Vyzvedávejte si Secret kódem přímo z Key Vault:
      Použijte AAD Pod Identity pro bezpečné získání časově omezeného tokenu přes Managed Service Identity do Key Vaultu
      Můžete použít DAPR jako univerzální API s podporou několika backendů (Azure, AWS, Google, Hashicorp)
  Pro autentizaci služby použijte Managed Identitu a AAD Pod Identity a nemusíte předávat žádná hesla – podpora např. pro Blob Storage, Service Bus, Event Hub, Azure SQL, Azure DB for PostgreSQL/MySQL, Cosmos DB a další

## Slide 41: Volume
  Persistent Volume umožňuje namapovat do kontejneru souborový systém zvenku, například pro přidání statického obsahu nebo k uložení state (databáze apod.), běžný Volume může sloužit pro sdílení souborového systému mezi kontejnery v jednom Podu (EmptyDir)
  State je složitý a bolí to, preferujte externalizaci do PaaS (Azure SQL, MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Blob, Cosmos/Mongo/Cassandra, Redis, …)
  Nejpoužívanější Volume typy v AKS:
    Managed Disk – plné vlastnosti FS, vysoký výkon, přepojení na jiný node trvá minuty, v případě raw možnost sdíleného disku
    Azure Files – některá FS práva/flagy nefungují, lze připojit k více Podům současně, rychlé přepojení, s podporou Premium verze i vysoký výkon, zónová i globální redundance (ZRS/GRS)
    Azure NetApp Files, Portworks

## Slide 42: Volume
  Volume typu EmptyDir může posloužit ke sdílení file system mezi kontejnery v jednom Podu

## Slide 43: Volume
  Existující Volume můžete připojit staticky
  Přístupové údaje do Azure Files uložíte do Secret
  Ideální například pro sdílení statického obsahu pro web servery

## Slide 44: Volume
  Persistent Volume Claim je žádost o úložiště a Kubernetes jej sváže s nějakým Persistent Volume (PVC je pro storage to, co Pod pro Compute a PV je pro storage to, co je Node pro Compute)
  Kubernetes se pro PVC pokusí najít vhodný existující PV (podobně jako pro Pod hledá Node), ale pokud žádný nevyhovuje, může ho pro něj dynamicky vytvořit díky „driveru“ (storage class)
  Pody si mapují PVC, což dává vrstvu abstrakce

## Slide 45: Volume
  PVC můžeme použít s Deployment kontrolerem a všechny Pody budou koukat do stejného PVC/PV. To může být chtěný scénář (například komunikace v rámci clusteru, volba mastera, sdílená data), nicméně logicky funguje jen s ReadWriteMany (např. Azure Files)
  Azure Files storage class odkazuje na existující storage account
  PVC automaticky založí share
  Deployment si mapuje PVC
  Pokud potřebujete automatizovat vytváření separátního disku pro každého člena clusteru (typicky pro databázový cluster), použijte StatefulSet (viz dále).

## Slide 46: Volume
  Možná máte potřebu namapovat lokální temp volume Nodu pro získání rychlé cache do vašeho Podu. Lze použít hostPath, ale to má velké bezpečnostní nedostatky. V Kubernetes 1.14 přibyla podpora Local Persistent Volumes jako bezpečnější řešení tohoto scénáře.
  Přejděte z in-tree driverů na CSI drivery, které budou default od Kubernetes 1.21
  Můžete použít i Volume jako raw zařízení namapované do Podu (vs. Namapování ext4 FS)
  Azure Files vám užmoní mít zónovou redundanci (ZRS), pro disky na roadmapě (dnes v omezeném preview, zatím použijte LRS a shared-nothing architekturu)

## Slide 47: StatefulSet
  Podobně jako Deployment je StatefulSet kontroler odpovědný za vytváření Podů a dodržování desired state
  StatefulSet dává předvídatelné konzistentní názvy Podům (se Service Type=None zajišťuje konzistentní DNS record pro každý Pod)
  V případě havárie Nodu rozjede StatefulSet Pod se stejným názvem a napojený na stejný PVC (Deployment v takovém případě vytváří Pod s náhodným názvem a novou storage)
  StatefulSet vytváří Pody postupně a vždy počká, než Pod odpovídá na readinessProbe před tím, než začne vytvářet další (Deployment vytváří všechny najednou). To je důležité u stateful aplikace, kde chcete nejdřív v klidu nabootovat primární node, aby se stal masterem.
  Při scale-down ubírá Pody odzadu (Deployment náhodně)
  Při rolling upgrade postupuje StatefulSet Pod po Podu a odzadu

## Slide 48: StatefulSet
Master database (Etcd)
Node1
labels:
color: red
Node2
labels:
color: red
Node3
labels:
color: green
kubectl -> StatefulSet
Založ Pod-0, připoj Volume a počkej, až odpovídá na readinessProbe
Scheduler
StatefulSet controller
Watch
Jaké jsou deploymenty?
Pody a jejich labely?
Nová definice Podu
Pod-0

## Slide 49: StatefulSet
Master database (Etcd)
Node1
labels:
color: red
Node2
labels:
color: red
Node3
labels:
color: green
kubectl -> StatefulSet
Založ Pod-0, připoj Volume a počkej, až odpovídá na readinessProbe
Založ Pod-1, připoj Volume a počkej, až odpovídá na readinessProbe
Založ Pod-2, připoj Volume a počkej, až odpovídá na readinessProbe
Scheduler
StatefulSet controller
Watch
Jaké jsou deploymenty?
Pody a jejich labely?
Nová definice Podu
Pod-0
Pod-1
Pod-2

## Slide 50: StatefulSet
Master database (Etcd)
Node1
labels:
color: red
Node2
labels:
color: red
Node3
labels:
color: green
kubectl -> StatefulSet
Založ Pod-0, připoj Volume a počkej, až odpovídá na readinessProbe
Založ Pod-1, připoj Volume a počkej, až odpovídá na readinessProbe
Založ Pod-2, připoj Volume a počkej, až odpovídá na readinessProbe
Při havárii Node2 založ Pod-1 na jiném Nodu a namapuj na stejný Volume
Scheduler
StatefulSet controller
Watch
Jaké jsou deploymenty?
Pody a jejich labely?
Nová definice Podu
Pod-0
Pod-1
Pod-1
Pod-2

## Slide 51: StatefulSet
Master database (Etcd)
Node1
labels:
color: red
Node2
labels:
color: red
Node3
labels:
color: green
kubectl -> StatefulSet
Založ Pod-0, připoj Volume a počkej, až odpovídá na readinessProbe
Založ Pod-1, připoj Volume a počkej, až odpovídá na readinessProbe
Založ Pod-2, připoj Volume a počkej, až odpovídá na readinessProbe
Při havárii Node2 založ Pod-1 na jiném Nodu a namapuj na stejný Volume
Při scale-down na 2 repliky odebere kontroler Pod s nejvyšším číslem, ale z bezpečnostních důvodů nesmaže jeho Volume
Scheduler
StatefulSet controller
Watch
Jaké jsou deploymenty?
Pody a jejich labely?
Nová definice Podu
Pod-0
Pod-1
Pod-1

## Slide 52: StatefulSet
  Podobně jako Deployment je StatefulSet kontroler odpovědný za vytváření Podů a dodržování desired state
  Headless Service vytvoří A DNS record pro každý Pod
  Template obsahuje šablonu PVC. Každý Pod tak bude mít vytvořený svůj PVC a namapovaný do file system.

## Slide 53: StatefulSet
  StatefulSet můžete použít nejen s headless Service, ale kombinovat s běžnou service. Headless může ukazovat na všechny Pody (například pro čtecí operace, které chcete balancovat), zatímco druhá Service může mířit na aktuální master Pod. To ale vyžaduje nějakým mechanismem informovat Kubernetes zevnitř Podů o tom, kdo je master. To lze udělat vytvořením servisního účtu v Kubernetes a začleněním logiky do aplikace, která bude na master Podu modifikovat jeho Label, na základě kterého pak Service reaguje.
  Prostudujte si příklad zde: https://github.com/CrunchyData/crunchy-containers
  Řešení využívá pro deployment Helm šablonu, ke které se dostaneme později.
  Pokud je to možné vyvarujte se používání stavových služeb v Kubernetes, je to komplexní. Např. PostgreSQL z příkladu je lépe využít jako platformní službu v Azure.
  Pokud potřebujete stavovou službu, ale nemáte ty nejpřísnější požadavky na HA, zvažte deployment jediné repliky. Tím se všechno dramaticky zjednodušuje, ale nezapomeňte, že přepojení Azure Disk trvá dlouho a jsou omezení na počet připojených disků (může se tedy stát, že disk už nepůjde z kapacitních důvodů no Nodu připojit). Nebo použijte Azure Files, ale můžete narazit na omezení výkonu (pokud nevyužijete Azure Files Premium) a omezení souborového systému (nemusí fungovat symbolické linky, perzistentní nastavení permissions apod.). Další variantou je NFS z Azure NetApp Files.

## Slide 54: DaemonSet
  DaemonSet je kontroler, který udržuje nasazení právě jednoho Podu na každém nodu. Při přidání Node tak automaticky Pod nasadí.
  Používá se pro servisně laděné služby, například Azure Monitor dává do namespace kube-system OMS agenta
  DaemonSet se občas používá pro deployment NGINX Ingress
    Pro maximální výkon a nízkou latenci můžete chtít mít Ingress kontroler na každém Nodu clusteru
    DaemonSet současně zajistí, že nebudete mít kontroler na Nodu 2x, což je celkem zbytečné
    Nepoužívejte u velkých clusterů, mít kontroler 50x je zbytečná spotřeba zdrojů

## Slide 55: DaemonSet
  DaemonSet se používá například pro deployment komponenty kube-proxy na Nodech, která je kritická a má za úkol nastavování iptables (nebo ipvs) pro implementaci Service
  Tato komponenta potřebuje zasahovat do host konfigurace a proto běží jako privilegovaný kontejner.

## Slide 56: DaemonSet
  Další příklad může být situace, kdy potřebujete změnit systémové nastavení Nodu. To můžete elegantně vyřešit přes privilegovaný DaemonSet
  Z bezpečnostních důvodů použijeme ještě jednu fintu, kterou si vysvětlíme později. Potřebujeme jednorázový zásah, ale pak nechceme, aby tam běžel privilegovaný proces. Privilegovanou operaci tedy spustíme jako initContainer a po požadované změně se ukončí (tedy privilegovaný proces jde pryč) a Pod dále donekonečna běží neprivilegovaným kontejnerem (aby se nerestartoval).

## Slide 57: CronJob
  CronJob kontroler můžeme použít pro pravidelné spouštění Podů typu run to completion (proces, kterým se Pod spouští v nějaký okamžik skončí)
  Například tento CronJob bude dělat pravidelný export data z PostgreSQL v Azure do CSV soubor v Azure Files
  Do Secret psql nahrajte připojovací údaje ve struktuře vhodné pro psql (PGUSER, PGPASSWORD, PGHOST a PGDATABASE) a přes envFrom secretRef je nahrajte všechny do Env
  Vytvořte storage account, Azure Files share a připojovací údaje nahrajte do secret storage-credentials
  restartPolicy dejte OnFailure (nikoli výchozí Always, protože proces záměrně končí po úspěšném exportu)

## Slide 58: Doporučení

## Slide 59: Pár doporučení
  Velký multi-tenantní cluster hodně bolí a v cloudu nedává smysl. Nebojte se používat víc clusterů.
  State je nejnáročnější úloha, nepouštějte se do něj pokud nemusíte a rozhodně ne, pokud s Kubernetes začínáte.
  Vždy používejte AAD login a preferujte Azure RBAC. Napojte na MFA, Conditional Access, Identity Protection, Identity Governance a Privileged Identity Management.
  Všude kde to jde použijte Managed Identity a vždy se snažte o least privilege (nepoužívejte všude Contributor principále subskripce).
  Využívejte maximum out-of-the-box věcí v AKS. Např. použijte Azure Monitor – můžete s ním sbírat i Prometheus endpointy nebo vizualizovat v Grafana.
  Přes Azure Arc si napojte všechny své Kubernetes běžící jinde a využijte jednotné ovládání, monitoring a logování, bezpečnostní politiky, AAD login i GitOps.
  Pokud máte víc clusterů, vždy je spravujte přes Infrastructure as Code a vždy mějte všechny použité parametry v Gitu (ideálně s GitOps přístupem). Zvažte Bicep (nativní Azure), Terraform, Pulumi a jiné (Crossplane).
  Řešte bezpečnost clusterů s Azure Policy a Azure Defender.
  Rozmyslete si DevSecOps strategii, ale ne v rámci vašeho „projektu Kubernetes“ – budete se hádat.

## Slide 60: Pár doporučení
  Přímá manipulace s YAML je nepohodlná, 70% lidí používá Helm, naučte se s ním v každém případě (i kdybyste pak používali alternativy jako je Kustomize nebo nasazovali přímo z Terraform či Pulumi).
  Instrumentujte aplikace pro monitoring např. s Application Insights a Open Telemetry – monitoring infra už nestačí.
  Všechny Secrets do Key Vault.
  Použijte DAPR při vývoji pro snížení technických závislostí při nasazení – už ne lock k RabbitMQ.
  Naučte se networking, bude to potřeba, pokud jste enteprise – privátní cluster, řízení odchozího provozu, použití Private Link pro napojení PaaS apod.
  Autoškálování, kanárkování, green/blue deployment i A/B testing jsou skvělé, ale nepotřebujete je první den. Použijte KEDA pro jednodušší a chytřejší metriky, zvažte neredundantní lokální Prometheus jen pro autoscaling (vs. centrální systém monitoringu a analytiky třeba s Azure Monitor).
  Nenasazujte věci ze špatných důvodů – např. pečlivě zvažte přínosy vs. komplexita service mesh.
  Mějte nody velké tak akorát, při výběru začněte v řadách Dav4/Eav4 ve variantách 4-16. Moc malé nody mají relativně velký overhead (rezervace paměti, fragmentace workloadů), moc velké znesnadňují škálování do šířky.

## Slide 61: Pár doporučení
  Optimalizujte finance – rezervujte základní kapacitu clusteru, špičky vykrývejte z PAYG. Zvažte Spot instance pro dávkové zpracování v noci. Nelogujte zbytečnosti, zapínejte úroveň flaggem.
  Nezapomeňte na API Management, jeho roli a síťovou pozici v řešení.
  Před zákaznickou aplikaci dejte Front Door.
  Nepodceňte CI/CD (např. GitHub Actions), buďte mentálně otevření i pull možnostem (Flux, Argo).
  Kubernetes není vývojářská platforma, je to infra záležitost. Tam kde můžete preferujte vyšší úroveň abstrakce:
    Když chci jednoduché řešení, které skvěle funguje a nepotřebuju hromadu YAMLů a projektů vrstvených jeden na druhý použiji Application Services (můžu tam běžet i kontejner).
    Když chci úžasně autoškálovat ve vteřinách použiji Azure Functions.
    Když chci framework pro jednodušší vytváření komponent použiji DAPR, Azure Functions nebo Logic Apps (všechny zmíněné mohou běžet i nad on-prem Kubernetes … a chystá se toho víc).
    Vyzkoušejte Bridge to Kubernetes z VS Code.
    Když potřebuji frontu nebo datovou službu, použiji PaaS, ne kontejner. V Kubernetes běžím co nejvíc stateless.

## Slide 62: Backup

## Slide 63: Pod/Container security
  Pokud to jde, neběhejte kontejnery pod root uživatelem. Proces je sice izolovaný od hostitele (process namespace), ale pokud by došlo k prolomení této ochrany, stává se proces rootem v hostiteli a to je vždycky horší, než pokud by byl jen user. Image s tím musí počítat.
  Můžete zakázat kontejnery, které běží jako root
  Můžete explicitně určit jiného uživatele
  Pokud to jde, nechte souborový systém jako readonly, což dramaticky omezí možnosti útočníka něco dělat (pro zapisování si namountujte Volume)
  Zakážeme jakékoli eskalace oprávnění (včetně třeba ping)
  Dropneme všechny výchozí Linux capabilities

## Slide 64: Pod/Container security
  Pokud potřebujete dát procesům větší práva (například obsadit TCP porty menší než 1024 apod.) nespokojte se s root, ale buďte specifičtější v tom, co smí dělat.
  Zakažte možnost vzít si práva (Linux capabilities) větší, než jaké dostal hlavní proces kontejneru
  Kubernetes dává některá výchozí práva, která mu můžete chtít odebrat. Například SYS_ADMIN (umožňuje eskalaci oprávnění) nebo NET_RAW (možnost vytvářet custom pakety a dělat tak různé síťové útoky/scany)
  Přestože jsme root, ping nefunguje, protože vyžaduje NET_RAW práva

## Slide 65: Pod/Container security
  Pokud kontejner potřebuje práva sahat do hostitele, spusťte ho jako privilegovaný – takto je například řešena kube-proxy, která musí modifikovat systémové iptables
  S tímto nastavením buďte nesmírně opatrní!!

## Slide 66: RBAC
  Napojte Kubernetes RBAC na AAD a po úvodní instalaci nepoužívejte admin účet (az aks get-credentials … --admin)
  Definujte vlastní role. Role je svázána s konkrétním namespace.
  apiGroup definuje rodiny api, například apps nebo extensions
  Resources uvádí konkrétní objekty, které chceme v rámci role řešit
  Slovesa jsou jednotlivé API operace, které chceme v roli povolit.
  Příklad role umožňuje pracovat s vyjmenovanými zdroji v namespace app1 + provádět get operaci nad secrets (takže nemůže založit nové secret)

## Slide 67: RBAC
  ClusterRole je totéž, ale pro celý cluster bez ohledu na namespace

## Slide 68: RBAC
  RBAC role přiřaďte k uživatelům a skupinám v AAD
  Konkrétního uživatele identifikujete jeho UPN
  Skupinu v AAD musíte identifikovat podle group ID, které najdete v Properties skupiny v AAD

## Slide 69: RBAC
  Kubectl a jiné externí přístupy se ověřují jako RBAC uživatel, například admin, AAD user nebo AAD Service Principal. Některá řešení jsou ale spouštěna přímo jako Pod uvnitř clusteru a zevnitř chtějí přistupovat na API server. Například Helm komponenta Tiller, Azure Dev Spaces, Ingress controller a řada dalších. K tomu se používá Service Account.
  Ve výchozím stavu dostane každý pod možnost využívat default service account v daném namespace. Credentials dostane by default k dispozici přes Secret a token se namountuje do /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount
  Pro některé služby, například Tiller service pro Helm 2, vytvoříte privilegovanější účet, aby Helm 2 mohl instalovat změny do clusteru.

## Slide 70: Network Policy
  V rámci bezpečnostní strategie Assume Breach bychom měli používat mikrosegmentaci a povolovat pouze tu síťovou komunikaci, která je nutná. Pokud se chceme vyvarovat složitějších technologií typu Service Mesh, které mají velkou režii, můžeme použít Network Policy.
  AKS podporuje implementaci Calico nebo nativní Azure. Ta druhá je dostupná pro clustery v režimu Advanced Networking, kde Pody mají IP přímo z VNETu a Azure driver implementuje pravidla stejnou technologií jako se implementuje Network Security Group na VM (tzn. prakticky žádná přidaná latence).
  Pokud není aplikována žádná policy, je všechno povoleno.
  Jakmile aplikujeme jakoukoli polici, je všechno zakázáno kromě toho, co politika explicitně povoluje. Politiky tedy nezakazují, pouze povolují.

## Slide 71: Network Policy
  Politika má v mém případě platnost pro konkrétní namespace.
  Politika se aplikuje na Pody, které odpovídají specifikaci dle labelů. Protože selektor neobsahuje bližší zadání, aplikuje se na všechny Pody v daném namespace.
  Politika říká, že povoluje přístup z Podů, kterém odpovídají specifikaci dle labelů, které je ovšem prázdné, takže platí pro všechny Pody.
  Výsledkem této politiky je, že Pody v namespace ns1 mohou mluvit mezi sebou, ale žádná komunikace z ostatních namespace do ns1 neprochází.

## Slide 72: Network Policy
  V tomto případě nejprve aplikujeme v namespace Ingress politiku, která se projeví na všech Podech namespace, ale nemá uvedený ingress selector. Tato politika tedy způsobí, že veškerá ingress komunikace je zakázána (protože jsme žádnou explicitně nepovolili).
  Následně přidáme politiku, která Podům s label app: server dovoluje přijímat komunikaci na portu 80 od Podů v tomto namespace, které mají label color: blue

## Slide 73: Network Policy
  Můžeme také nasadit Egress politiku
  Tato se aplikuje v rámci namespace na všechny Pody, které mají label color: red
  Povolujeme odchozí provoz na všechny IP adresy
  Limitujeme na DNS (port 53) a HTTPS (port 443)

## Slide 74: Virtual Nodes
  Na běžném nodu sleduje Kubelet proces API server a čeká na Pody, které jsou pro něj. Následně zavolá Moby a spustí je.
  Projekt Virtual Kubelet umožňuje vytvořit virtuální node, který zavolá nějaký externí systém pro vytvoření Podu
  AKS Virtual Node může vytvořit Pody s využitím Azure Container Instances pro kontejnery přímo v Azure bez podkladových VM včetně integrace do VNETu a Kubernetes síťařiny (Service, Ingress). To přináší rychlejší škálování (nečekám na podkladové VM) a platbu jen za kontejnery, které reálně běží.
  IoT Edge virtual Kubelet dovoluje zavolat IoT Hub pro provisioning kontejnerů v IoT Edge zařízeních s využitím Kubernetes API. Díky IoT Hub nemusí být zařízení trvale online, ale při dalším přihlášením se do něj kontejner dostane (například u Sigfox vysíláte třeba jednou za hodinu)
  Virtuální nody mají defaultně Taint, takže máte pod kontrolou co se na nich spouští.